OPIS DO PROJEKTU ROZBIÓRKI

podziemnego składu opału, zlokalizowanego na działce nr ewid. 3544/2 i częściowo na działce nr ewid. 3544/1 położonej w Goraju przy ul. Frampolskiej.

1. Podstawa opracowania:

- zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej na wejście na teren działki nr ewid. 3544/1 z dnia 20.05.2020 r,  znak: Ldz.1/2020,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2 Opis stanu istniejącego

Podziemny – skład opału (węgla) oznaczony na mapie sytuacyjnej Nr 1 wykonany jest w konstrukcji mieszanej, ściany z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm na zaprawie                cem. – wap. z trzpieniami żelbetowymi, strop żelbetowy gr. 40 cm ( 20 cm żelbet                    i 15 beton oraz warstwa asfaltu gr. 5 cm). Płyta oparta jest na podciągach o wym.                30 x 40 cm podpartych na słupach o wym. 30 x 30 cm.

Posadzka betonowa.

Wymiary zewnętrzne składu opału 12,72 x 9,12 m.

Wymiary wewnętrzne składu opału 11,70 x 8,10 m.

Powierzchnia zabudowy 116,00 m2.

Powierzchnia użytkowa 92,02 m2.

Kubatura składu opału 359,60 m3.

Wysokość pomieszczenia 2,60 m.

Skład opału usytuowany jest częściowo na terenie działki sąsiedniej o nr ewid. 3544/1 na szerokości od 1,0 do 1,50 m od strony północnej.

Skład opału nie jest użytkowany od około 18 lat, ponieważ blok mieszkalny ogrzewany jest z kotłowni olejowej.

Płyta stropowa składu opału jest w złym stanie technicznym, widoczne są uszkodzenia otuliny zbrojenia na płycie jak i na podciągach, widoczne zbrojenie jest skorodowane, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Nad w/w składem opału prowadzi droga wewnętrzna wykonana w części z asfaltu i tłucznia.

Zarządca nieruchomości podjął decyzję o rozbiórce nieużytkowanego składu opału.

4. Opis prac rozbiórkowych

Przedmiotem rozbiórki będzie płyta stropowa składu opału, a następnie zasypanie pomieszczenia gruzem z rozbiórki i piaskiem.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych podziemnego składu opału w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczne wejście do bloku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 3544/1, poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie wyznaczonego przejścia.

Po wykonaniu prac zabezpieczających terenu planowanej rozbiórki można przystąpić do prac rozbiórkowych w następującej kolejności:

- rozebrać posadzkę betonową wewnątrz składu opału,

- zamurować bloczkami betonowymi otwór drzwiowy łączący skład opału z kotłownią,

- uzupełnić ubytki w tynkach ściany przylegającej do pomieszczenia kotłowni,

- wykonać izolacje pionowe przeciwwilgociowe ściany,

- wykonać cięcie piłą diamentową stropu wzdłuż granicy działki o nr ewid. 3544/1, oraz w obrębie komina,

- wykonać rozbiórkę żelbetowej płyty stropowej nie naruszając podciągów i słupów,

- zasypać pomieszczenie składu opału gruzem z rozbiórki oraz piaskiem z zamuleniem                   i zagęszczeniem ubijarką mechaniczną,

Teren po wykonaniu prac rozbiórkowych należy uporządkować a nawierzchnię utwardzić klińcem

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisy określone

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

a także:

- wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi strefę niebezpieczną,

- podczas prac rozbiórkowych i zabezpieczających należy uniemożliwić wejście osób trzecich na teren na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe,

- prace rozbiórkowe należy powierzyć osobom mającym odpowiednie uprawnienia oraz praktykę zawodową w prowadzeniu tego rodzaju robót,

- podczas prac rozbiórkowych należy stosować sprawne i bezpieczne elektronarzędzia                 i inne urządzenia biorące udział przy tego rodzaju pracach.

Przed przystąpieniem do rozbiórki pracownicy powinni być przeszkoleni

i zapoznani z programem rozbiórki i bezpiecznym sposobie jej prowadzenia.